## Slide 1: 数字设计实践与 Verilog硬件描述语言
高翠芸
School of Computer Science
gaocuiyun@hit.edu.cn

## Slide 2: Verilog HDL语法
模块的结构
标识符和数据类型
运算符及表达式
赋值语句和块语句
条件语句和循环语句
模块的调用
模块的测试

## Slide 3: 用Verilog实现三态输出
Verilog为高阻态内设了位数据值”z”，所以它很容易指定三态输出
与74*541类似的8位三态驱动器的Verilog模块，只是把三态端口用作输出
module Vr74x541(G1_L, G2_L, A, Y);
input G1_L, G2_L;
input [1:8] A;
output [1:8] Y;
assign Y = (~G1_L & ~G2_L) ? A : 8'bz;
endmodule
module Vr74x245(G_L, DIR, A, B);
input G_L, DIR;
inout [1:8] A, B; //输出端口可作输入
assign A = (~G_L & ~DIR) ? B : 8'bz;
assign B = (~G_L & DIR) ? A : 8'bz;
endmodule
与74*245类似的8位三态驱动器的Verilog模块

## Slide 4: 模块基本结构
模块声明：
module module_name（port_list）; //模块名（端口声明列表）
端口定义：
input[信号位宽]; //输入声明
output [信号位宽] ; //输出声明
…
数据类型说明：
reg [信号位宽] ; //寄存器类型声明
wire [信号位宽] ; //线网类型声明
parameter; //参数声明
…
功能描述： //主程序代码
assign a=b+c
always@(posedge clk or negedge reset)
function
task
…
endmodule

## Slide 5: Verilog HDL语法
模块的结构
标识符和数据类型
运算符及表达式
赋值语句和块语句
  连续赋值语句
  过程赋值语句
条件语句和循环语句
模块的调用
模块的测试

## Slide 6: 赋值语句
在Verilog中，变量是不能随意赋值的，需要使用连续赋值语句和过程赋值语句。
assign称为连续赋值，对应于线网类型变量wire；
initial或always称为过程赋值，对应于寄存器类型变量reg。

## Slide 7: 连续赋值语句
连续赋值语句用于把值赋给线网型变量(不能为寄存器型变量赋值)
语句形式为：assign A = B & C;
  只要在右端表达式的操作数上有事件(事件为值的变化)发生时，表达式即被计算；
  如果计算的结果值有变化，新结果就赋给左边的线网。

## Slide 8: 连续赋值语句
例：
  wire a；
  assign a=1’b1；
语法格式： assign 线网型变量名=赋值表达式；
等号右端赋值表达式的值会持续对被赋值变量产生连续驱动，而且只要等号右端赋值表达式的值改变，左端被赋值变量的值就会立即改变；
对应到电路中去，就是导线。

## Slide 9: 连续赋值语句assign
左侧数据类型必须是线网型数据（wire）；
所有右值都是敏感信号，右侧任何信号的变化都会激活该语句，使其被立即执行一次；
每条assign赋值语句相当于一个逻辑单元，等价于门级描述；
各个assign赋值语句之间是并发的关系；
在过程块（initial/always）外面；
描述组合电路。

## Slide 10: 连续赋值语句

## Slide 11: 连续赋值语句举例
module FA _Df (A, B, Cin, Sum, Cout ) ;
input A, B, Cin;
output Sum, Cout ;
assign Sum = A ^B ^Cin;
assign Cout = (A & Cin) | (B & Cin) | (A & B) ;
endmodule
在本例中，有两个连续赋值语句。这些赋值语句是并发的，与其书写的顺序无关

## Slide 12: 过程赋值语句
在initial/always块中使用过程赋值语句；
initial只会执行一次，即只执行一次把c赋零的行为；
而always会不断执行，即每一次a的值改变时，c都会被重新赋值。
reg c;
initial begin
c=1'b0;
end
reg a,c;
always@(a) begin
c<=c+a;
end
首先，举两个例子：

## Slide 13: 过程赋值语句
只能出现在过程块中（initial/always），主要描述时序电路；
过程赋值语句中： 没有关键词“assign”；
左侧数据类型必须是reg类型的变量；
每条过程赋值语句之间是顺序执行的关系。
阻塞赋值（运算符=）和非阻塞赋值（运算符<=）

## Slide 14: 阻塞赋值与非阻塞赋值
阻塞（Blocking）赋值方式（如b = a ; ）
  赋值语句执行完后，块才结束；
  b的值在赋值语句执行完后立刻就改变；
  可能产生意想不到的结果。
非阻塞（Non_Blocking）赋值方式（如b <= a;）
  块结束后才完成赋值操作；
  b的值并不是立刻就改变；
  这是一种比较常用的赋值方法。（特别在编写可综合模块）

## Slide 15: 阻塞赋值与非阻塞赋值
module bloc(clk,a,b);
input clk, a;
output b; reg b;
reg y;
always @(posedge clk)
begin
y=a;
b=y;
end
endmodule
module nonbloc(clk,a,b);
input clk, a;
output b; reg b;
reg y;
always @(posedge clk)
begin
y<=a;
b<=y;
end
endmodule

## Slide 16: 非阻塞赋值示例
clk
a
y
b

## Slide 17: 非阻塞赋值
always @ ( posedge clk )
begin
c<= b;
b<= a;
a<= d;
End
非阻塞赋值
always @ ( posedge clk )
begin
a<= d;
b<= a;
c<= b;
End
非阻塞赋值
初值：
a=5, b=3
c=10, d=2
结果：
a=2, b=5
c=3, d=2
结果：
a=2, b=5
c=3, d=2
本质上，在一个时钟沿触发里，a得到d 的值，但b得到的永远是a的旧值，c得到的永远是b的旧值（原因：同步更新）。
结果与书写的顺序无关（原因：同步更新）
时序电路特点：输出不会随输入变化而立即变化
块内的赋值语句同时进行：先同时采样，最后一起更新

## Slide 18: 如何区分阻塞赋值与非阻塞赋值？
时序逻辑
  一定用非阻塞赋值“<=”,只要看到敏感列表有posedge就用“<=”。
组合逻辑
  一定用“=”，只要敏感列表没有posedge就用“=”。
  时序逻辑和组合逻辑分成不同的模块
  即一个always模块里面只能出现非阻塞赋值“<=”或者“=”。

## Slide 19: 连续赋值与过程赋值的比较
 | 过程赋值 | 连续赋值
assign | 无assign （过程性连续赋值除外） | 有assign
符号 | 使用“=”，“<=” | 只使用“=”
位置 | 在always语句或initial语句中均可出现 | 不可出现于always语句和initial语句
执行条件 | 与周围其他语句有关 | 等号右端操作数的值发生变化时
用途 | 驱动寄存器 | 驱动线网

## Slide 20: Verilog HDL语法
模块的结构
标识符和数据类型
运算符及表达式
赋值语句和块语句
  initial块语句
  always语句
条件语句和循环语句
模块的调用
模块的测试

## Slide 21: 过程块
过程块是行为模型的基础。
过程块有两种：
  initial块
    只能执行一次。
    不带触发条件。
    它通常用于仿真模块。
  always块
    循环执行。
    通常带触发条件，满足触发条件则执行。
    一个模块中有多个always块时，可以并行进行。
reg c;
initial begin
c=1'b0;
end
reg a,c;
always@(a) begin
c<=c+a;
end

## Slide 22: initial块
格式如下：
  Initial
  begin
  语句1；
  语句2；
  ……
  语句n;
  end
initial
begin
#20 begin a = 0;b = 0; cin= 1;end
#20 begin a = 0;b = 1; cin= 0;end
#20 begin a = 0;b = 1; cin= 1;end
#20 begin a = 1;b = 0; cin= 0;end
#20 begin a = 1;b = 0; cin= 1;end
#20 begin a = 1;b = 1; cin= 0;end
end
begin_end为顺序块，用来标识顺序执行的语句。

## Slide 23: always块
格式如下：
always @（<敏感信号列表>）
    begin
    //过程赋值
//if-else、case选择语句
//for、while等循环块
end
always语句通常带触发条件，触发条件被写在敏感信号列表中，只有当触发条件满足条件或发生变化时，其后的”begin-end”块语句才能被执行。
敏感信号列表中可以有多个信号，用关键字or连接；
敏感信号可分为两种：电平敏感、边沿敏感；
用关键字posedge和negedge限定信号敏感边沿。

## Slide 24: always块
module reg_ adder (out, a, b, clk);
input clk;
input [2: 0] a, b;
output [3: 0] out;
reg [3: 0] out;
reg [3: 0] sum;
always @( a or b) // 若a或b发生任何变化，执行
sum = a + b;
always @( negedge clk) // 在clk下降沿执行
out = sum;
endmodule
电平触发的always块通常用于描述组合逻辑和带锁存器的组合逻辑；
边沿触发的always块通常用于描述时序逻辑。

## Slide 25: Verilog HDL语法
模块的结构
标识符和数据类型
运算符及表达式
赋值语句和块语句
条件语句和循环语句
模块的调用
模块的测试

## Slide 26: 条件语句和循环语句
都必须在过程块中使用
条件语句：
  if、case
循环语句：
  forever、repeat、while、for
Notes: 过程块initial块和always块，这两个块引导的begin end块可以编写条件语句。

## Slide 27: 条件语句-if语句
即使用不到else分支，语句中else分支也最好加上，否则电路有可能生成不稳定的电路，造成结果的错误。
编译器认为条件不满足时，会引进触发器保持原值。
时序电路可利用上述特性来保持状态。
always @ ( some_event )
begin
if (a>b) out1=int1;
else
if(a==b) out1=int2;
else out1=int3;
end
if(表达式) 语句 例：if(a>b) out1=int1;
If(表达式) 例：if(a>b)
语句1 out1=int1;
else else
语句2 out1=int2;

## Slide 28
条件语句-if语句
module buried_ff(c,b,a) ;
input a,b;
output c;
reg c;
always @(a or b)
begin
if ((b=1)&&(a==1)) c=1;
end
endmodule
&
a
b
c
隐含触发器
如何改正错误？

## Slide 29: 条件语句-case语句
case（条件表达式）
分支1：语句块1；
分支2：语句块2；
……
default：语句块n;
endcase
例：reg [2:0] cnt;
case(cnt)
3'b000:q=q+1;
3'b001:q=q+2;
default:q=q;
endcase
case语句的所有表达式值的位宽必须相等
语句中default一般不要缺省。在”always”块内，如果给定条件下变量没有赋值，这个变量将保持原值（生成一个锁存器）
分支表达式中可以存在不定值x和高阻值z
  如2‘b0x，或2’b0z

## Slide 30: 条件语句if与case的区别
if 生成的电路是串行的，是有优先级的编码逻辑；
case生成的电路是并行的，各种判定情况的优先级相同。
if 生成的电路延时较大，占用硬件资源少；
case生成的电路延时较短，占用硬件资源多。

## Slide 31: 循环语句
Verilog的循环语句是依靠电路的重复生成实现的。
4种循环语句：
  for 循环：执行给定的循环次数；
  while 循环：执行语句直到某个条件不满足；
  repeat 循环：连续执行语句N次；
  forever 循环：连续执行某条语句，多余于initial块中，以生成周期性波形。
  for、while是可综合的，但循环的次数需要在编译之前就确定，动态改变循环次数的语句则是不可综合的
  repeat语句在有些工具中可综合，有些不可综合
  forever语句是不可综合的，常用于产生各类仿真激励
Notes: 过程块initial块和always块，这两个块引导的begin end块可以编写条件语句。

## Slide 32: 用Verilog实现2-4译码器——1
Verilog设计译码器方法有很多
最原始的方法是编写等效于译码器逻辑电路的结构性程序。
缺点：不易于理解和维护
module Vr2to4dec_s(A0, A1, EN, Y0, Y1, Y2, Y3);
input A0, A1, EN;
output Y0, Y1, Y2, Y3;
wire NOTA0, NOTA1;
not U1 (NOTA0, A0);
not U2 (NOTA1, A1);
and U3 (Y0, NOTA0, NOTA1, EN);
and U4 (Y1, A0, NOTA1, EN);
and U5 (Y2, NOTA0, A1, EN);
and U6 (Y3, A0, A1, EN);
endmodule

## Slide 33: 用Verilog实现2-4译码器——2
使用Verilog的行为化描述。
采用了一个always语句，其敏感信号列表包括译码器所有输入。
将输出变量声明为reg类型，故而可以在过程块中对输出变量赋值。
用一个if语句来测试使能输入。
  如果EN为0，所有输出都设置为0；
  当EN有效时，译码器的功能。
module Vr2to4dec_b1(A0, A1, EN, Y0, Y1, Y2, Y3);
input A0, A1, EN;
output reg Y0, Y1, Y2, Y3;
always @ (A0, A1, EN)
if (EN==0) {Y3,Y2,Y1,Y0} = 4'b0000;
else
case ({A1,A0})
2'b00: {Y3,Y2,Y1,Y0} = 4'b0001;
2'b01: {Y3,Y2,Y1,Y0} = 4'b0010;
2'b10: {Y3,Y2,Y1,Y0} = 4'b0100;
2'b11: {Y3,Y2,Y1,Y0} = 4'b1000;
default: {Y3,Y2,Y1,Y0} = 4'b0000;
endcase
endmodule

## Slide 34: 用Verilog实现2-4译码器——3
使用2-4二进制译码器的行为化风格Verilog模块
  能够能更好地捕捉到译码器的行为特性。
module Vr2to4dec_b2(A0, A1, EN, Y0, Y1, Y2, Y3);
input A0, A1, EN;
output reg Y0, Y1, Y2, Y3;
reg [3:0] IY;
integer i;
always @ (A0 or A1 or EN) begin
IY = 4'b0000; // Default outputs all 0
if (EN==1) // If enabled...
for (i=0; i<=3; i=i+1) // set out bit i where i equals {A1,A0}
if (i == {A1,A0}) IY[i] = 1;
{Y3,Y2,Y1,Y0} = IY; // Copy internal bit-vector variable to outputs
end
endmodule
Notes: 前面的方法模拟了译码器的真值表。对更大型的译码器建模就需要更多的case语句和更长的赋值语句。

## Slide 35: 2输入8位多路复用器的数据流型Verilog模块
多路复用器在数据流形式中，可以使用一系列条件操作符(?:)来提供所要求的功能。
module Vrmux2in8b_d(EN_L, S, D0, D1, Y);
input EN_L, S;
input [1:8] D0, D1;
output [1:8] Y;
assign Y = (~EN_L == 1'b0) ? 8'b0 : (
(S == 1'd0) ? D0 : (
(S == 1'd1) ? D1 : 8'bx));
endmodule

## Slide 36: 采用多重if语句实现多路复用器
多路复用器的行为化描述。
采用一系列多重if语句，一个if语句对应一个选择输入值
module Vrmux2in8b_b(EN_L, S, D0, D1, Y);
input EN_L, S;
input [1:8] D0, D1;
output reg [1:8] Y;
always @ (*) begin
if (~EN_L == 1'b0) Y = 8'b0;
else if (S == 1'b0) Y = D0;
else if (S == 1'b1) Y = D1;
else Y = 8'bx;
end
endmodule

## Slide 37: Verilog HDL语法
模块的结构
标识符和数据类型
运算符及表达式
赋值语句和块语句
条件语句和循环语句
模块的调用
模块的测试

## Slide 38: 模块的调用
无论多么复杂的系统，总能划分成多个小的功能模块。系统的设计可以按照下面三个步骤进行：
（1）把系统划分成模块；
（2）规划各模块的接口；
（3）对模块编程并连接各模块完成系统设计。
模块是分层的。各模块连接完成整个系统需要一个顶层模块（top-module）。
高层模块通过调用、连接低层模块的实例来实现复杂的功能，即模块实例化。

## Slide 39: 模块基本结构
模块声明：
module module_name（port_list）; //模块名（端口声明列表）
端口定义：
input[信号位宽]; //输入声明
output [信号位宽] ; //输出声明
…
数据类型说明：
reg [信号位宽] ; //寄存器类型声明
wire [信号位宽] ; //线网类型声明
parameter; //参数声明
…
功能描述： //主程序代码
assign a=b+c
always@(posedge clk or negedge reset)
function
task
…
endmodule

## Slide 40: 模块实例化方法
调用模块实例的一般形式为：
  <模块名><参数列表><实例名>（<端口列表>）;
  module_name instance_name(port_associations) ;
其中参数列表是传递到子模块的参数值。
信号端口可以通过位置或名称关联，但是关联方式不能够混合使用。
定义模块：module Design(端口1，端口2，端口3……);
  引用时，严格按照模块定义的端口顺序来连接，不用标明原模块定义时规定的端口名。
  Design u_1(u_1的端口1，u_1的端口2，……)；//和Design对应
  引用时，用”.”符号，标明原模块定义时规定的端口名。
  Design u_2( .(端口1(u_1的端口1), .(端口2(u_1的端口2),…… );

## Slide 41: 模块实例化
例：
  module and1 (C,A,B);
  input A,B;
  output C;
  ...
and1 A1 (T3,A,B); //实例化时采用位置关联
and1 A2 (.C(T3), .A(A),.B(B) )；//实例化时采用名字关联
port_expr可以是以下的任何类型：
  标识符（reg 或net ）如 .C（T3），T3 为wire 型标识符。
  位选择，如 .C（D[0]），C 端口接到D 信号的第0bit 位。
  部分选择，如 .Bus（Din[5：4]）。
  上述类型的合并，如 .Addr（{ A1，A2[1：0]}。
  表达式（只适用于输入端口），如 .A（wire Zire = 0 ）。
  例化名不能为元模块名或关键字。

## Slide 42: 4位全加器设计实例
半加器模块：半加器由两个一位输入相加，输出一个结果位和进位。
1位全加器模块：由两个半加器和一个或门实现。
4位全加器模块：由4个1位全加器串联形成。
FA3
C-1
S0
S1
S2
S3
A3 B3
A0 B0
A1 B1
A2 B2
FA2
FA1
FA0
C2
C1
C0
C3
Notes: 4位串行加法器

## Slide 43: 4位全加器设计实例
module half_adder(input a,input b, output sum,output c_out); //半加器
assign sum = a^b;
assign c_out = a&b;
endmodule
module full_adder(input a,input b,input c_in,output sum,output c_out);
wire sum1; //1 位全加器
wire c_out1,c_out2;
half_adder half_adder1(.a(a),.b(b),.sum(sum1),.c_out(c_out1));
half_adder half_adder2(.a(c_in),.b(sum1),.sum(sum),.c_out(c_out2));
assign c_out = c_out1|c_out2;
endmodule

## Slide 44: 4位全加器设计实例
module add_4 ( input [3:0] a, input [3:0]b, input c_in,
output [3:0] sum, output c_out ); //4位全加器
wire [3:0] c_tmp;
full_adder i0 ( a[0], b[0], c_in, sum[0], c_tmp[0]);
full_adder i1 ( a[1], b[1], c_tmp[0], sum[1], c_tmp[1] );
full_adder i2 ( a[2], b[2], c_tmp[1], sum[2], c_tmp[2] );
full_adder i3 ( a[3], b[3], c_tmp[2], sum[3], c_tmp[3] );
assign c_out = c_tmp[3];
endmodule
Notes: 4位串行加法器，实例化语句写不下了，输入输出采用位置关联

## Slide 45: Verilog HDL语法
模块的结构
标识符和数据类型
运算符及表达式
赋值语句和块语句
条件语句和循环语句
模块的调用
模块的测试

## Slide 46: 测试平台（test bench）
测试平台是一个无输入，有输出的顶层调用模块。
一个简单的测试平台包括：
  产生激励信号；
  实例化待测模块，并将激励信号加入到待测模块中。
stimulus
要验证的设计
简单的TestBench

## Slide 47: TestBench模块
激励模块通常是顶层模块
激励信号数据类型要求为reg，以便保持激励值不变，直至执行到下一跳激励语句为止
输出信号的数据类型要求为wire，以便能随时跟踪激励信号的变化
'timescale 1ns/1ns //时间单位为1ns，精度为1ns
module module_name_sim(); //模块名（无端口声明列表）
reg [信号位宽] ; //激励信号声明
wire [信号位宽] ; //输出信号声明
  module_name instance_name (port_associations) ; //实例化设计模块
initial
begin //激励信号
PS=1’b0;PD1=1’b1; //语句1
#5 PS=1’b0;PD1=1’b1; //语句2
……
end
endmodule

## Slide 48: 4位全加器模块测试
`timescale 1ns / 1ps
module add_4_sim();
reg [3:0] A,B;
  reg CI;
wire [3:0] S;
wire CO;
add_4 A1(A,B,CI,S,CO);
initial
begin
A=4'd0;B=4'd0;CI=1'b0;
#5 A=4'd3;B=4'd4;CI=1'B0;
#5 A=4'd2;B=4'd5;CI=1'b1;
#5 A=4'd9;B=4'd9;CI=1'b1;
#5 A=4'd0;B=4'd0;CI=1'b0;
end
endmodule
module add_4 ( input [3:0] a, input [3:0]b, input c_in, output [3:0] sum,
output c_out );
wire [3:0] c_tmp;
full_adder i0 ( a[0], b[0], c_in, sum[0], c_tmp[0]);
full_adder i1 ( a[1], b[1], c_tmp[0], sum[1], c_tmp[1] );
full_adder i2 ( a[2], b[2], c_tmp[1], sum[2], c_tmp[2] );
full_adder i3 ( a[3], b[3], c_tmp[2], sum[3], c_tmp[3] );
assign c_out = c_tmp[3];
endmodule

## Slide 49: 4位全加器结果

## Slide 50: Verilog HDL与C语言的最大区别
Verilog HDL语言是并行的，即具有在同一时刻执行多任务的能力，因为在实际硬件中许多操作都是在同一时刻发生的。一般来讲，计算机编程语言是非并行的。
Verilog HDL语言有时序的概念，因为在硬件电路中从输入到输出总是有延迟存在的。