## Slide 1
数字逻辑设计
高翠芸
School of Computer Science
gaocuiyun@hit.edu.cn

## Slide 2: 目 录
多级门电路（Multi-Level Circuits）
两级门电路的设计
多输出电路的设计
多级门电路实例
Notes: 春慨第9次课从这里开始

## Slide 3: 多级门电路
二级电路
  AND-OR 电路（积之和）
  OR-AND 电路（和之积）
三级电路
  OR-AND-OR 电路
各门没有特定的排列顺序
输出门可以使与门也可以是或门
前提：忽略输入端原、反变量的差别.
门的级数——
电路输入与输出之间串联的门的最大数值
3

## Slide 4: 多级门电路
5个门,14 个输入端
5个门,16 个输入端
1. 二级电路
  OR-AND 电路（和之积）
  AND-OR 电路（积之和）
4

## Slide 5: 多级门电路
5个门,16 个输入端
5个门,12 个输入端
  OR-AND-OR 电路
1. 二级电路
2. 三级电路
  AND-OR 电路（积之和）
5

## Slide 6: 二级门电路的8种基本形式——1
6

## Slide 7: 二级门电路的8种基本形式——2

## Slide 8: 多级门电路设计实例
x1
x2
y1
y2
F
X1 X2 Y1 Y2 | F | X1 X2 Y1 Y2 | F
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 | 0 0 0 0 1 0 0 0 | 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 | 1 1 0 0 1 1 1 0
设计组合电路，对输入的2个二进制数 X=X1X2和Y=Y1Y2 比较，当X>Y, 输出F = 1；否则， F = 0.
① 确定输入输出
② 真值表
8

## Slide 9: 多级门电路
F = X1Y1 +X2Y1Y2 +X1X2Y2
0
0
0
1
0
0
0
0
00 01 11 10
00
01
11
10
X1X2
Y1Y2
0
0
1
1
1
0
1
1
③ 最简二级与或电路
9

## Slide 10: 多级门电路
= (X1Y1) (X2Y1Y2) (X1X2Y2)
F = X1Y1 +X2Y1Y2 +X1X2Y2
④ 采用单一逻辑门(与非门)设计
10

## Slide 11: 目 录
多级门电路（Multi-Level Circuits）
两级门电路的设计
多输出电路的设计
多级门电路实例
11
Notes: 春慨第9次课从这里开始

## Slide 12: 二级门电路的设计
任何逻辑都可以用二级门电路实现
NAND and NOR gates:
相比与门、或门——速度更快；价格便宜；使用的器件更少
12
Notes: 第8学时讲到这里

## Slide 13: 二级门电路的设计方法
1. 使用单一逻辑门（与非门）设计最简二级电路
给定: 最简与或式
F=AB+AB
=AB+AB
=AB • AB
A
B
F
A
B
Method 1： (F' )'
13

## Slide 14: 二级门电路设计
给定: 最简与或式
Method 2：
1. 找出F的最简积之和式.
2. 画出二级与或电路（AND-OR ）.
3. 用与非门替换所有逻辑门.
4. 将连接输出门的所有单个变量取反
14

## Slide 15: 二级门电路设计
2. 使用单一逻辑门（或非门）设计最简二级电路
给定: 最简与或式
Method 1： (FD)D
F=AC+BC+AB
FD
= (A+B) • (B+C) • (A+C)
=ABC+ABC
=ABC • ABC
F=(FD)D=(A+B+C)+ (A+B+C)
A
B
C
A
B
C
F
15

## Slide 16: 二级门电路设计
给定: 最简与或式
Method 2:
1. 找出F的最简和之积式.
2. 画出二级或与电路（OR-AND ）.
3. 用或非门替换所有逻辑门.
4. 将连接输出门的所有单个变量取反
16

## Slide 17: 二级门电路设计
3. 使用单一逻辑门（与或非门）设计最简二级电路
Method ： (F' )'
F=AC+BC+AB
F=AC+BC+AB
F=AC+BC+AB
=ABC+ABC
F
=ABC+ABC
给定: 最简与或式
A
C
A
B
C
B
+
+
F
+
A
C
A
B
C
B
17

## Slide 18: 正逻辑与负逻辑
客观：只要电路组成一定，其输入与输出的电位关系就唯一被确定下来
主观：输入与输出的高低电位被赋予什么逻辑值是人为规定的
18
Notes: 前面讨论各种逻辑门电路的逻辑功能时，约定用高电平表示逻辑1、低电平表示逻辑0。事实上，既可以规定用高电平表示逻辑1、低电平表示逻辑0，也可以规定用高电平表示逻辑0，低电平表示逻辑1。这就引出了正逻辑和负逻辑的概念。  正逻辑：用高电平表示逻辑1，低电平表示逻辑0。 负逻辑：用高电平表示逻辑0，低电平表示逻辑1。

## Slide 19
例：某电路
A B F
L L L
L H L
H L L
H H H
真值表
A B F
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1
真值表
A B F
1 1 1
1 0 1
0 1 1
0 0 0
真值表
正逻辑
负逻辑
与门
或门
Notes: 前面讨论各种逻辑门电路的逻辑功能时，约定用高电平表示逻辑1、低电平表示逻辑0。事实上，既可以规定用高电平表示逻辑1、低电平表示逻辑0，也可以规定用高电平表示逻辑0，低电平表示逻辑1。这就引出了正逻辑和负逻辑的概念。  正逻辑：用高电平表示逻辑1，低电平表示逻辑0。 负逻辑：用高电平表示逻辑0，低电平表示逻辑1。

## Slide 20: 正逻辑与负逻辑
对于同一电路
可以采用正逻辑，也可以采用负逻辑
它不会影响电路结构，但是会影响电路逻辑功能。
20

## Slide 21
正逻辑
负逻辑
与 或 与非 或非 异或 同或
与 或 与非 或非 异或 同或
A B F
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0
与非门
正混合逻辑
负混合逻辑
输入：H＝1
L＝0
输出：H＝0
L＝1
输入：H＝0
L＝1
输出：H＝1
L＝0
A B F
1 1 0
1 0 0
0 1 0
0 0 1
或非门

## Slide 22: 正逻辑——高电平有效 负逻辑——低电平有效
逻辑符号——用带小圆圈的门符号表示
Notes: 德摩根定律

## Slide 23: 正、负逻辑的变换定理
A
B
F
A
B
F
A
B
F
A
B
F
A
B
F
A
B
F
A
B
C
D
F
A
B
C
D
F
同时消去
同时加上
定理1：
定理2：
定理3：

## Slide 24: 目 录
多级门电路（Multi-Level Circuits）
两级门电路的设计
多输出电路的设计
多级门电路实例
24
Notes: 春慨第9次课从这里开始

## Slide 25: 多输出电路的设计--代数法
关键：寻找共享项，追求整体最简
F1 =C＋AB, F2 =BC＋ABC
F1 = C + AB
= C + AB（C+ C）
= C + ABC + ABC
= C + ABC
B
C
B
C
A
F2
B
C
A
F1
B
C
B
C
A
F2
C
F1
利用与非门设计二级电路:
25

## Slide 26: 多输出电路的设计—卡诺图法
关键：寻找共享项，追求整体最简
F1
F2
F1 = C+ABC
F2 = BC+ABC
0
1
1
1
0
1
1
0
00 01 11 10
0
1
A
BC
0
1
0
1
0
1
0
0
00 01 11 10
0
1
A
BC
26

## Slide 27: 多输出电路的设计—卡诺图法
0
1
1
0
0
1
0
0
00 01 11 10
0
1
C
AB
0
0
1
1
0
0
0
1
00 01 11 10
0
1
C
AB
0
0
1
1
0
0
0
1
00 01 11 10
0
1
C
AB
0
1
1
0
0
1
0
0
00 01 11 10
0
1
C
AB
F1
F2
F2
F1
F1 = AB+AC
F2 = AB+BC
F2 = AB+ABC
F1 = AB+ABC

## Slide 28: 目 录
多级门电路（Multi-Level Circuits）
两级门电路的设计
多输出电路的设计
多级门电路实例
28
Notes: 春慨第9次课从这里开始

## Slide 29: 三人表决器设计
表决器
+5V
×
F
少数服从多数
1
1
1
0
0
1
0
0
00 01 11 10
0
1
A
BC
F=AB+AC+BC
C
A
C
B
B
A
F
A | B | C | F
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
真值表
29

## Slide 30: 举重比赛裁判电路设计
一个主裁判，两个副裁判
比赛结果用红、绿两只灯显示
两灯都亮: 成功
只有红灯亮: 需讨论
其他: 未成功
规则
红绿两只灯都亮：
  三个裁判均按下自己的按钮；
  两个裁判（其中有一个是主裁判）按下自己的按钮；
只红灯亮：
  两个裁判（均是副裁判）；
  只一个主裁判按下自己的按钮；
其它情况，红绿灯都灭
30

## Slide 31
A B C F2 F1
主付付 红 绿
0 0 0 0 0
0 0 1 0 0
0 1 0 0 0
0 1 1 1 0
1 0 0 1 0
1 0 1 1 1
1 1 0 1 1
1 1 1 1 1
真值表
1
1
1
1
0
1
0
0
00 01 11 10
0
1
A
BC
1
1
1
0
0
0
0
0
00 01 11 10
0
1
A
BC
F2 =A+BC
F1 =AB+AC
+
+
B
C
A
F2
F1

## Slide 32: 操作码生成器
用与或非门设计一个操作码形成器，当按下×、＋、－各个操作键时，要求分别产生乘法、加法、减法的操作码01、10和11
A B C F2 F1
×＋－
0 0 0 0 0
0 0 1 1 1
0 1 0 1 0
0 1 1 × ×
1 0 0 0 1
1 0 1 × ×
1 1 0 × ×
1 1 1 × ×
Truth Table
Constraint: AB=0
BC=0
AC=0
ABC=0
ABC=0
ABC=0
ABC=0
×
+
-
F2
A
B
C
F1
32

## Slide 33
×
×
×
0
1
×
1
0
00 01 11 10
0
1
A
BC
×
×
×
1
0
×
1
0
00 01 11 10
0
1
A
BC
F2=B+C
F1=A+C
F2=(B'C') '
F1=(A'C') '

## Slide 34: Y = X * X
X is 2-bit binary, Design a circuit to realize Y=X2
y3
y2
y1
y0
x1
x0
x1 | x0 | y3 | y2 | y1 | y0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
真值表
y2=x1x0
y1= 0
y3=x1x0
y0=x0
34